FICHA DE INSPEÇÃO	KW 1b II “Quero-Quero”

| AERONAVE | PREFIXO | INSPEÇÃO | DATA | MECANICO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUSELAGEM |
| 100 horas | 50 horas | 25 horas | Examine o plexiglas quanto a rachaduras e fixações às molduras Examine a moldura do plaxiglas quanto a rachaduras Examine o encosto de cabeça quanto a fixações Retire o assento e capa da base do manche e verifique as ferragens e cabos de comando; luva emenda de tubo de torção do manche. Fixação dos cintos, articulações e travas. Retire a caixa do pára-quedas e verifique passagens de comando e ferragens de fixação. Tubulação e fixação da garrafa do variômetro Verifique as articulações do comando do freio e a sua operação Verifique os movimentos do manche e pedais quanto a curso e liberdade. Regulagem dos pedais – lubrificação, estado de suas fixações Verifique o painel quanto a fixações, conexões e estado geral dos instrumentos Verifique a bolsa de ferramentas, placas e marcações conforme manual de operações Limpe e lubrifique os pinos e articulações que necessitam Verifique o funcionamento da entrada de ar da cabine Verifique o funcionamento do comando do compensador Verifique externamente a superfície e a pintura quanto a trincas, mossas ou danos Verifique as tomadas de pressão do velocímetro quanto a obstruções Verifique tomadas de pressão (S. anemométrico-E. Total), na deriva Verifique os comandos dos lemes no cone de cauda quanto a segurança Inspecione o sistema do desligador |
|  |  | Desmonte o planador Situação das ferragens de fixação da asa e profundor – verificar e lubrificar Verifique as passagens de comando e ligações do aileron, freios e profundor Exame detalhado das partes ocultas quando montado Exame dos cabos do comando; lubrificar mola guia dos cabos do leme. |
| TREM DE POUSO |
| 100 horas | 50 horas | 25 horas | Verificar a pressão do pneu, marcas de deslize e estado geral Verificar a roda quanto a atrito e folgas Limpar a caixa da roda e inspecionar o sistema do freio Verificar o funcionamento do freio e regular se necessário Verificar a bequilha quanto a desgaste, fixação Patim – Verificar seu estado |
| EMPENAGENS |
| 100 horas | 50 horas | 25 horas | Verifique as articulações do leme e do profundor quanto a folgas e segurança Verifique a tela e pintura do leme e do profundor quanto a trincas e apodrecimento Verifique a fixação do profundor quanto a folgas e segurança Verifique a pintura do estabilizador e deriva quanto a trincas Verifique a região o comando do profundor quanto a desgaste e trincas Lubrifique as articulações do leme e do profundor Verifique as ligações dos comandos no guinhol do leme e do profundor quanto a folgas. |
| ASAS |
| 100 horas | 50 horas | 25 horas | Verifique a pintura quanto a trincas Verifique as rodas das pontas quanto a desgaste, fixação Retire a carenagem central na asa sobre a fuselagem e janelas de inspeção Verifique os pinos de junção das longarinas pontos de fixação à fuselagem e emendas quanto a segurança e folgas Verifique a operação de freios aerodinâmicos Verifique as articulações dos freios quanto a segurança Inspecione os guinhois do aileron quanto a folgas e segurança Verifique as articulações do aileron quanto a folga e segurança Desmontar o planador Verifique as ferragens quanto a segurança Examine as espigas das semi asas quanto a folgas Verifique os pinos e fixação das semi asas, limpe e lubrifique Lubrifique as orelhas e pinos das fixações das asa na fuselagem |
| Observações: | Consulte como auxiliar nas inspeções de 100 horas o caderno de inspeção final de fabricação Após consertos, pinturas, reparos extensos, pesagem para verificação da posição de CG, triangulação, verificação das deflexões de comando, alinhamento. Curitiba, _____ de ____________de ________ |